Technické parametre

Rekuperačná jednotka FOP2-RO-VO15-CHF15			1ks

Dodávateľ							AIRcomponents s.r.o.

Ventilátor

Prietok vzduchu  prívod					2000 m3/h

Prietok vzduchu odvod					2000 m3/h

Externá tlaková dispozícia P/O				400/ 400 Pa

Príkon ventilátorov						2x0,75=1,5kW

Napätie							400 V

Prúd								2x1,68=3,36 A

Regulácia výkonu						plynula, Frekvenčný menič

Maximálna teplota prepravovaného vzduchu		60°C

Hmotnosť							452kg

DRV

Účinnosť doskového rekup. výmenníka pri 2000 m3/h	63,3%

pri vstupnej teplote -15°C/ 22°C

Teplota za DRV na prívode vzduchu				8,4°C

Kondenzát							4,0 l/h

Obtok DRV							Áno

Miešanie vzduchu						Nie

Ohrev

Ohrev vzduchu						Vodný

Výkon ohrievača						15kW

Médium							Voda 75/60°C

Regulácia výkonu						plynula

Dobeh ventilátora						nie

Chladenie

Chladič							Výparník

Výkon ohrievača						2x7,5=15kW

Médium							R410A

Regulácia výkonu						2°

Eliminátor vodných kvapiek					Áno

AIRcontrol

Systém riadenia	integrovaný riadiaci systém AIRcontrol

Snímané hodnoty	Te, Ti, Tp, aktuálny tlak (prietok)

Ovládanie		samostatný digitálny ovládací panel

Diaľkový dohľad	možnosť rozšírenia o AIRcontrolWEB

Integrácia		možnosť rozšírenia o komunikáciu prostredníctvom  BACnet				protokolu alebo OPC servera